## Slide 1
汇报人：李俐波
智能火灾报警系统设计
——微控制器原理与接口技术设计作业
组员：汪亮 曲赫强 布勇

## Slide 2
1. 整体设计
目录
2. 硬件设计
3. 软件设计
4. 项目分工

## Slide 3
整体设计
01

## Slide 4
本设计要求使用MQ-2烟雾传感器和DS18B20温度传感器，对环境中的温度和烟雾进行实时监测。通过51单片机处理数据，将监测到的温度和烟雾浓度显示在LCD1602液晶显示屏上。正常工作时，显示模块显示温度和烟雾浓度。当检测到环境中烟雾浓度或温度超过预先设定的上限值时，单片机发送低电平信号给电磁式继电器，切断电器供电电源，利用备用电源继续工作，接通蜂鸣器和LED灯，或通过按下报警按钮开始报警。
1. 整体设计
设计整体要求

## Slide 5
硬件设计
02

## Slide 6
2.1 设计框架

## Slide 7
2.2 仿真电路

## Slide 8
软件设计
03

## Slide 9
3.1 按键检测
通过按键检测来确认当前的按键，以此来确认按键功能，如修该阈值、报警等。
3.3 LCD显示数据
设计中使用LCD1602显示数据，将采集到的信息展示在屏幕上
3.2 数据采集
设计主要需要测量环境中的温度与烟雾，故将采集传感器返回的数据。
模块一
模块二
模块三
模块四
3. 软件设计各模块
3.4 LED、蜂鸣器、继电器
LED用于显示工作状态，蜂鸣器用于发出报警声；提醒已发生火灾；继电器将电源切断，并更换为备用电源供电。
Notes: 分模块设计

## Slide 10
1. 定时器每10ms扫描一次键盘
2. 读取键值kval
4. 缓存键值kold
5. 使用kdown的值来判断功能
3. 记录按下的状态kdown
按键消抖核心代码思路
3.1 按键检测
按键抖动
按键消抖核心代码

## Slide 11
3.2 数据采集
数据采集流程图

## Slide 12
1. 定时器每100ms扫面一次LCD
2. 采集数据
3. 第1行显示阈值
4. 第2行显示采集到的数据
3.3 LCD显示数据

## Slide 13
3.4 其他模块
LED模块
用于显示当前的工作状态，绿灯表示工作正常，出现报警会亮起红灯。
蜂鸣器模块
发生火灾会进行报警
继电器模块
发生火灾会进行断电

## Slide 14
项目分工
04

## Slide 15
提出整体的软硬件设计思路
负责仿真电路大部分模块的搭建
负责LCD、MQ-2模块的代码编写
对所有模块代码进行整合
负责LED模块代码编写
实现温度模块代码编写
负责蜂鸣器模块代码编写
负责部分仿真电路的搭建
        负责部分仿真电路的搭建
负责按键模块的代码编写
负责继电器模块代码编写
曲赫强 20%
布勇 10%
汪亮 30%
李俐波 40%
4. 项目分工

## Slide 16
谢谢您的观看